## Slide 1: 情報システム基盤学基礎１ コンピュータアーキテクチャ編
高性能コンピューティング学講座
八巻 隼人
yamaki@hpc.is.uec.ac.jp
第１回 コンピュータの基礎
Notes: 10
8分35秒

## Slide 2: 講義に入る前に
授業形式
  講義のみ（全部で計７回）
  期末試験（8/4．アルゴリズム編と一緒）
質問は講義中もしくはメールで
  宛先：yamaki@hpc.is.uec.ac.jp
参考書
  パターソン＆ヘネシー著，「コンピュータの構成と設計 – ハードウェアとソフトウェアのインターフェース –」，日経BP社
講義資料は HP に順次掲載
  URL↓ http://www.hpc.is.uec.ac.jp/honda_lab/teaching_yamaki-jp.html

## Slide 3: 講義全体の構成
6/9 第１回 コンピュータの基礎
6/16 第２回 命令
6/23 第３回 演算
6/30 第４回 プロセッサ（前編）
7/7 第５回 プロセッサ（後編）
7/14 第６回 記憶階層
7/21 第７回 マルチプロセッサ
7/28 予備日
8/4 期末テスト

## Slide 4: はじめに

## Slide 5: コンピュータアーキテクチャとは
コンピュータ？
サーバ
ラップトップPC
デジカメ
デスクトップPC
タブレット
ゲーム機
自動計算機→命令を与えれば自動で計算を行う機械

## Slide 6: 私たちの生活とコンピュータ
コンピュータ ＝ 手放せないもの
便利なツール
  学生： SNS，メール，ゲーム
  社会人： 文書作成，表計算
  専門家： 科学技術計算，システム開発
煩雑な作業の自動化
  産業用ロボットの制御
  車のエンジン制御
  ロケットの姿勢制御
  農場の温度/湿度管理 など

## Slide 7: コンピュータが普及した背景
便利になった
  ハードウェア性能が年々増加
  アプリケーションが充実
お手頃になった
  25年前： 安い物で20万円
  今： 安い物は3万円
[ Gigazine「知られざるCPUの過去40年における性能向上と進化の歴史」より ]
（http://gigazine.net/news/20130725-40-year-cpu-history/）
毎年比例的に増加
CPU: 16MHz のものが1つ
メモリ： 640KB
価格： 約25万円（1991年頃）
CPU: 4コア，1.33GHz
メモリ： 2GB
価格： Amazon で 31,500円（2015/6/6 時点）

## Slide 8: コンピュータの種類
サーバ
  web，メール， データベースなど
  スーパーコンピュータ （例：「京」）
パーソナルコンピュータ
  デスクトップ，ラップトップなど
パーソナルモバイルデバイス
  タブレット，スマートフォンなど
組み込みコンピュータ
  携帯音楽プレーヤー，電子書籍端末， 電子辞書，車の制御部など
システム 規模
大
システム 規模
小
要求
性能 高
要求 性能
低
消費
電力 多
消費
電力 少
用途に応じて 異なる設計が必要

## Slide 9: コンピュータアーキテクチャ
アーキテクチャとは？
もともとは建築の用語
要すると，コンピュータが
  どのような構成要素で出来ているか
  どのような仕組みになっているか
http://www.weblio.jp/content/アーキテクチャ

## Slide 10: パーソナルコンピュータの構成
身近なものから
コントロールパネル→システムとセキュリティ→システム(Windows)
フォルダ画面→PC
OS
プロセッサ
メモリ
ディスク
ドライブ

## Slide 11: ビット？バイト？ギガバイト？
情報量の単位 1K = 1,024 ( K = ) 1M = 1,024K ( K = ) 1G = 1,024M ( K = ) 1T = 1,024G ( K = )
データの基本単位
1bit = 0 or 1, 2bit = 00 or 01 or 10 or 11 1bと小文字bで略す
1byte = 8bit (ex. 10101010) → 0～255まで表現できる 1Bと大文字Bで略す
とてもややこしい話
国際単位系(SI)の単位 1k = 1,000 ( K = ) 1M = 1,000k ( K = ) 1G = 1,000M ( K = ) 1T = 1,000G ( K = )
1Mbps (bit per second) = ?
1,000kbps
1Ki(kibi)
1Mi(mibi)
1Gi(gibi)
1Ti(tibi)

## Slide 12: コンピュータの構成要素
電源ユニット
ハードディスクドライブ
DVDドライブ
プロセッサ
メインメモリ
※１ Universal Serial Bus の略
※２ Graphic Processing Unit の略
GPU※２
USB※１ モジュール
ネットワークアダプタ
マザーボード
実物↓

## Slide 13: パーソナルコンピュータの構成
身近なところから
コントロールパネル→システムとセキュリティ→システム(Windows)
フォルダ画面→PC
OS
プロセッサ
メモリ
ディスク
ドライブ

## Slide 14: コンピュータの構成要素
ハードウェア
物理的実体を持つ機械部品 Ex.) CPU, メモリ, マウスなど
ソフトウェア
物理的実体を持たない部分 ハードウェアを動かすプログラムやデータの集まり Ex.) OS, アプリケーション(MS PowerPoint，Webブラウザ)など

## Slide 15: コンピュータの基本構成 （ハードウェア）

## Slide 16: ハードウェアの構成
コンピュータの構造（5大装置）
演算・制御装置 （プロセッサ） Central Processing Unit
主記憶装置
（メモリ）
入力装置
（マウス）（キーボード）
出力装置
（ディスプレイ）
補助記憶装置
（ハードディスク）
Aを押した
Bを押した
Cを押した
Aが押された
Bが押された
Cが押された
じゃぁAを画面に表示して
Aを表示して
Aを表示
Bが押された
Cが押された
Cが押された
じゃぁBを画面に表示して
Bを表示して
Bを表示
じゃぁCを画面に表示して
Cを表示して
Cを表示

## Slide 17: ハードウェアの構成
コンピュータの構造（5大装置）
演算・制御装置 （プロセッサ） Central Processing Unit
入力装置
（マウス）（キーボード）
出力装置
（ディスプレイ）
補助記憶装置
（ハードディスク）
Aを押した
じゃぁ
Bを押した
じゃぁAを
Cを押した
じゃぁAを表示して
Aを表示
あれ？

## Slide 18
命令の実行（データの処理）を行う
コンピュータ全体の性能や消費電力を左右する
[ Intel Core i7-5960 Haswellのダイ]
ダイとは？
シリコンウエハー上には数十個の半導体が作られる。そこから一枚に切り離した半導体チップをダイと呼ぶ
コアとは？
実際に処理を行うところ
キャッシュとは？
メモリよりも更に小規模だが高速な読み書きが可能
演算装置・制御装置
プロセッサCPU（Central Processing Unit）

## Slide 19
日本語にすると主記憶装置
以下のデータを格納
  一部のプログラム
  プログラムが必要とするデータ
DRAMチップ
主記憶装置
メモリ
SRAM（Static Random Access Memory）
  回路のループにより0と1を表現
  DRAMよりも高速だが小容量かつ高価
  キャッシュ等に用いられる
揮発性メモリ
DRAM（Dynamic Random Access Memory）が一般的
  コンデンサに電荷を蓄える・蓄えないで0と1を表現
  揮発性 → 電源を切るとすべてのデータが失われる

## Slide 20
大容量＆不揮発性のメモリ
  現在は数TBですら一般的
  電源を切ってもデータが失われない
すべてのデータを格納
  プログラムそのものや実行に必要なデータは，ディスクから メインメモリに移して使用
HDD（Hard Disc Drive）やSSD（Solid State Drive）
補助記憶装置
ディスク

## Slide 21
記憶装置の種類と役割
記憶装置の階層構造
レジスタ
キャッシュ
メモリ
ディスク
容量
速度
CPU内
B
KB～MB
GB
TB
～ns
1ns
100ns
ms
大
小
遅
速

## Slide 22: ハードウェアの製造技術

## Slide 23: トランジスタとLSI
トランジスタ
  半導体（電気を制御する部品）の主力素子
  信号の増幅，スイッチングを行う
LSI（Large-Scale Integrated Circuit）
  大規模集積回路
  昔は特に規模の大きいものを VLSI (Very Large-Scale Integrated circuit) と呼んでいた
    トランジスタ数が 10 万個以上
  今は区別せずに LSI でよい
[ ICチップ ]
[ パッケージの中身 ]
LSI
N型
N型
P型サブストレート
ソース
ドレイン
ゲート
電流
２．ソースとドレインの間 に電流が流れる
１．ゲートに 電圧を印可
酸化 絶縁膜
[ N型 MOSFET※ ]
※ Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor の略

## Slide 24: LSI の集積度
ムーアの法則
  経験に基づく予測
  論文発表は1965年
  プロセスルールの微細化 （後述）により達成
[ チップ上のトランジスタ数の変遷 ]
（http://ja.wikipedia.org/wiki/ムーアの法則 より）
[ Gordon Moore (1929 - ) ]
チップ上の トランジスタ数は 18 ヶ月ごとに 倍になる！

## Slide 25: LSI の製造工程
http://www.semiwiki.com/forum/showwiki.php?title=Semi%20Wiki:Semiconductor%20Fab%20Wiki より
10
さまざまなテストを行い パスしたものをパッケージング
さらにテスト行い出荷
[ ダイ ]
[ インゴットとウェハー ]
[ ウェハーに回路が 形成された状態 ]

## Slide 26: 歩留まり
1枚のウェハーから製造される良品の割合
  右の例では 94.3%（=100*83/88）
不良品が生まれる原因
  各工程において 100% 均質な処理を 施すのは困難
  多数の工程を経ることで不良率は悪化
    1工程ごとに不均質な部分が 1% 誕生する 場合でも 6 工程後には 5.9% になる
製造現場における重要課題： 歩留まりの改善
  より多くの良品が 1 枚のウェハーから生産できる
  ダイあたりの製造コストを削減
      例： 1枚100万円のウェハーから100個のダイを製造する場合，歩留り50%ならダイのコストは2万円．歩留り100%ならダイのコストは1万円．
[ ウェハー ]
良品
不良品

## Slide 27: プロセスルールと微細化
プロセスルール
  トランジスタや配線を作る際の最小加工寸法
  配線間隔の値を用いて呼称（例： 22nm プロセス）
    10-3=m（ミリ），10-6=μ（マイクロ）， 10-9=n（ナノ），10-12=p（ピコ）
LSI の微細化
  プロセスルールが縮小すること
  20年で約1/10，現在は10nmレベル
微細化のメリット
  （同じ回路なら）ダイサイズが小さくなる ウェハーあたりのダイ数増加＆歩留まりの改善
  （同じダイサイズなら）多くの回路を実装できる チップ性能の向上
[ トランジスタのfeature size の変遷 ]

## Slide 28: 微細化の現状
そろそろ（本当に）終わりが見えてきた
  小さくなりすぎて（今度こそ）加工可能な限界に達しつつある
  ITRS（The International Technology Roadmap for Semiconductors）の予測によれば 2025年までは微細化が続く見込み
  その後は？？？
ポストムーア時代の LSI の在り方
  今最もホットなトピック
  学会でも熱い議論が交わされている

## Slide 29: コンピュータの評価指標

## Slide 30: 性能を表す指標
実行時間
  別名： 応答時間，レイテンシ，遅延
  ある処理を実行するために要する時間
  例： 新宿駅から品川駅まで山手線で 移動する場合の所要時間は 20 分
スループット
  単位時間あたりの処理量
  サーバのような大量の処理を扱う コンピュータでは重要な指標
  例： 朝8時台に新宿駅を出発する 山手線内回りの電車の本数は 22 本． 電車1本の定員は1,752人． 単位時間あたりの輸送人数は 38,544人
新宿
品川
20分後
新宿
8:00 am
9:00 am
22本
1,752人
性能とは
  ある処理をどのぐらいの速さで実行できるか？ → 実行時間
  ある時間内にどの程度の量の処理を実行できるか？ → スループット

## Slide 31: プログラムに対する性能
プログラムの実行時間
  （実行時間） ＝ （実行サイクル数） / （クロック周波数） 例： プログラムを 2GHz のプロセッサで実行したら 100万サイクルを要した 実行時間は 0.05 秒（= 100,000,000 / 2,000,000,000）
プログラムの実行サイクル数
  （実行サイクル数） ＝ （実行命令数） × CPI
    CPI: Cycle Per Instruction（命令あたりの平均サイクル数）
    例： 500命令の実行に 1,000 サイクルを要した CPI は 2
IPC（Instruction Per Cycle）
  CPI の逆数
  性能指標としてわかりやすい（大きいほど性能が高い）
  クロック周波数が同じプロセッサの性能を比較する場合はこれで十分

## Slide 32: 例題
Q1. あるプログラムをプロセッサ A で実行した時の実行時間は 10 秒， プロセッサ B で実行した時の実行時間は 50 秒であった． プロセッサ A は プロセッサ B に対して何倍高速か？
A1. 50 / 10 = 5 倍
Q2. あるプログラムをプロセッサ A で実行した時の IPC は 3， 同じ周波数のプロセッサ B で実行した時の IPC は 1.5 であった． プロセッサ A はプロセッサ B に対して何倍高速か？
A2. 3 / 1.5 = 2 倍
Q3. あるプログラムを 2 GHz のプロセッサ A で実行した時の CPI は 5， 1 GHz のプロセッサ B で実行した時の CPI は 10 であった． プロセッサ A はプロセッサ B に対して何倍高速か？
A3. プログラムの命令数を N とすると，プロセッサ A の実行時間は ． 同様に，プロセッサ B の実行時間は ． 実行時間の比は ．よって 4 倍．

## Slide 33: 消費電力
平均消費電力
  平均的にどのぐらいの電力を消費するか？
最大消費電力
  最大でどのぐらいの電力を消費するか？
  TDP（Thermal Design Power）も同じ意味で使われることが多い 厳密には TDP ≠ 最大消費電力
エネルギー
  ある処理を実行するためにどのぐらいのエネルギーが必要か？
  あるエネルギーでどの程度の量の処理を実行できるか？
その他
  （エネルギー）×（時間） エネルギー効率の指標になることがある
  サイズ，価格 性能やエネルギーが決まるとほぼ決まる

## Slide 34: Power Wall
プロセッサの消費電力の限界
  高消費電力なチップは需要がない
  発生した熱を逃がせない
  現代のプロセッサ設計では 電力も重要な制約条件の１つ
[ Intel プロセッサのクロック周波数の推移（上）と TDP の推移（下） ]
Power Wall

## Slide 35: LSIの電力
（電力） ＝ （動的電力） ＋ （静的電力）
  動的電力： 回路の動作によって消費される電力
  静的電力： 回路の停止中も消費される電力 （電源を投入しているだけで消費されてしまう電力）
昔： 動的電力 ≫ 静的電力
今： 動的電力 ≒ 静的電力
詳しくは「高性能コンピューティング論２」で
[ SoC Consumer Portable Power Trend ]
（ITRS, 2010, SYSTEM DRIVERS, Figure SYSD6 より）

## Slide 36: 電力 or エネルギー？
単位
  エネルギー： J
  電力： W = J/s
エネルギー ＝ 電力 × 時間
  ある仕事によって消費されるエネルギー
  ある仕事によって消費される電力
システム間で比較するものはエネルギー
  「プログラムの実行」という仕事が消費するものはエネルギー
  2つのシステムで同じプログラムを実行し，消費エネルギーを比較
エネルギーが少ない 電気料金が安い， バッテリーが長時間持つ