## Slide 1: 情報システム基盤学基礎１ コンピュータアーキテクチャ編
高性能コンピューティング学講座
八巻 隼人
yamaki@hpc.is.uec.ac.jp
第２回 命令
Notes: 10
8分35秒

## Slide 2: ソフトウェア

## Slide 3: プログラムとは
身近な例
  Word
  Excel
  iTunesなど
コンピュータに行わせたい処理を記述したもの

## Slide 4: プログラムの作り方
プログラム（プログラミング）言語
よく耳にするC言語とかJavaとか
高水準言語（高級言語）と呼ばれる
人が理解しやすい命令シーケンス
プロセッサは理解できない
機械語
プロセッサの理解できる命令シーケンス
0と1による2進数の数値列
正しくは，アセンブリ言語を経て機械語に変換される
プロセッサの理解できる形に変換する必要がある

## Slide 5: プログラム言語からCPU実行までの流れ
高水準言語
コンパイル
アセンブル
低水準言語
100101001010100
000001011011100
111001111010011
メモリ
プログラム言語→アセンブリ言語→機械語
コンパイラ
Compiler
アセンブラ
assembler
命令の 書き込み
命令の 読み出し
命令の実行

## Slide 6: 命令とデータの格納
lw $4, 0($1)
lw $5, 4($1)
add $2, $4, $5
メモリ
Data 1
Data 2
命令
データ
ノイマン型アーキテクチャ
プログラム内蔵方式
lw $4, 0($1)
lw $5, 4($1)
add $2, $4, $5
メモリ
Data 1
Data 2
命令バス
データバス
ハーバード型アーキテクチャ
メモリ
命令とデータを同一メモリに格納
作りが単純
命令とデータのアクセス競合により フォンノイマンボトルネックが顕著
命令とデータを別々のメモリに格納
作りは複雑
遅延(latency)の隠ぺいが可能
現在はノイマン型にハーバードを取り入れたハイブリッド型
共用バス

## Slide 7
データとアドレス
  データ： 物 （ex. 電通大）
  アドレス： 場所 （ex. 調布市調布ヶ丘1-5-1）
命令のアドレス
  プログラム内蔵方式では 命令もメモリに格納
  命令にもアドレスが存在
プログラムカウンタ（PC）
  プロセッサ内にある小さなメモリ
  実行する命令のアドレスを示す
  プロセッサはPCにしたがって命令をメモリから取得
0
4
8
100
10
500
64
68
72
add $t1, $s1, $s2
add $t2, $s3, $s4
sub $s0, $t2, $t3
add $t1, $s1, $s2
add $t2, $s3, $s4
sub $s0, $t2, $t3
PC
0
4
8
アドレス
メモリ
プロセッサ
メモリとプロセッサの関係
アドレスとプログラムカウンタ

## Slide 8: プログラム言語からCPU実行までの流れ
高水準言語
コンパイル
アセンブル
低水準言語
100101001010100
000001011011100
111001111010011
メモリ
プログラム言語→アセンブリ言語→機械語
コンパイラ
Compiler
アセンブラ
assembler
命令の 書き込み
命令の 読み出し
命令の実行
なぜアセンブリ言語を経るのか？

## Slide 9
CPUと命令セットアーキテクチャ
CPUによって命令の形が違う
  実行できる命令も異なる（機械語も異なる） 複雑な命令の採用→性能向上，ハードウェアの複雑化 単純な命令の採用→性能低下，ハードウェアの簡易化
さまざまな命令セットアーキテクチャが存在 例： x86, MIPS, ARM, POWER, SPARC, など
命令セットアーキテクチャ

## Slide 10: 命令の実行

## Slide 11
命令セットアーキテクチャの例
MIPS命令セットアーキテクチャ
主に組み込みシステムで使われていた
  例： ルータやプリンタ，NINTENDO64, PS, PS2 など
特徴：単純で理解しやすい
  命令長を 32 ビットに統一
  32 本の汎用レジスタと32 本の浮動小数点レジスタ
  レジスタの幅は 32 ビット（のちに 64 ビット）

## Slide 12: 命令の実行
レジスタ
プロセッサ内にある高速＆小容量の記憶装置
同時に格納できるデータは高々 64個程
一時的なデータ置き場として使用
命令の実行
メモリ上のデータの値をレジスタにコピー
レジスタの値を使って演算を繰り返す
結果が入ったレジスタの値をメモリに書き戻す
基本的に命令はレジスタを介して実行される
  メモリへのアクセスは低速なため
lw $s1, 0($t0)
lw $s2, 4($t0)
lw $s3, 8($t0)
lw $s4, 16($t0)
add $t1, $s1, $s2
add $t2, $s3, $s4
sub $s0, $t1, $t2
sw $s0, 16($t0)
レジスタ
①
②
③
メモリ
プロセッサ
レジスタ
PC

## Slide 13
オペコード
  処理の種類
  例： add, sub, lw ,swなど
オペランド
  処理の対象
  例： $s0, 0($t0), 100 など
  オペランドの数は オペコードによって異なる
lw $s1, 0($t0)
lw $s2, 4($t0)
lw $s3, 8($t0)
lw $s4, 16($t0)
add $t1, $s1, $s2
add $t2, $s3, $s4
sub $s0, $t1, $t2
sw $s0, 16($t0)
オペコード
オペランド
命令の基本構造
命令とプログラム

## Slide 14: フィールドと命令形式
アセンブリ言語と機械語の対応例
  アセンブリ言語： add $t1, $s1, $s2
  機械語：
命令形式
  フィールドの構成の違いによる命令の分類
  MIPS の場合は 3 種類の命令形式が存在
  → R形式，I形式，J形式
000000
10001
10010
01001
00000
100000
32ビット
6ビット
6ビット
5ビット
5ビット
5ビット
5ビット
フィールド
(add)
($s1)
($s2)
($t1)
(add)
(未使用)

## Slide 15: MIPS の命令形式
R 形式
I 形式
J 形式
op
rs
rt
rd
shamt
funct
6ビット
6ビット
5ビット
5ビット
5ビット
5ビット
op
rs
rt
constant or address
6ビット
16ビット
5ビット
5ビット
op
address
6ビット
26ビット
op： オペコード
rs： 第1オペランド
rt： 第2オペランド
rd： 第3オペランド
shamt： シフト量
funct： 機能コード
constant： 定数
address： アドレス

## Slide 16: MIPS 命令の種類
算術演算命令
論理演算命令
データ転送命令
分岐命令

## Slide 17: 算術演算命令
四則演算などの算術演算を行う命令
  例： add, sub, mult, div, addi など
命令形式は R 形式または I 形式
オペランドはレジスタまたは定数（即値）
  MIPS の算術演算ではメモリアドレスを指定できない
命令形式 | アセンブリ言語 | 意味 | 機械語
  add $t1, $s1, $s2
  sub $t1, $s0, $s3
000000
10001
10010
01001
00000
100000
000000
10000
10011
01001
00000
100010
001000
10000
01001
0000000001000010
  addi $t1, $s0, 66
  R
  I
  $t1 = $s1 + $s2
  $t1 = $s0 - $s3
  $t1 = $s0 + 66
  $s1
  $s2
  $t1
  add
  $s0
  $s3
  $t1
  sub
  $s0
  $t1
  66
  addi

## Slide 18: 論理演算命令
論理演算を行う命令
  例： and, or, andi, sll など
命令形式は R 形式または定数
オペランドはレジスタまたは定数
  メモリアドレスの指定不可
命令形式 | アセンブリ言語 | 意味 | 機械語
  and $t1, $s1, $s2
  sll $t1, $s0, 4
000000
10001
10010
01001
00000
100100
000000
00000
10000
01001
00100
000000
001100
10000
01001
0000000000001010
  andi $t1, $s0, 10
  R
  $t1 = $s1 & $s2
  $t1 = $s0 << 4
  $t1 = $s0 & 10
  $s1
  $s2
  $t1
  and
  $s0
  4
  $t1
  sll
  $s0
  $t1
  10
  andi
  I

## Slide 19: データ転送命令
メモリ  レジスタ間のデータ転送を行う命令 例： lw, sw など
命令形式は I 形式
オペランドはレジスタまたはアドレス
命令形式 | アセンブリ言語 | 意味 | 機械語
  lw $s2, 4($t0)
  sw $s0, 16($t0)
100011
10010
01000
0000000000000100
101011
10000
01000
0000000000010000
  I
  $s2=M[$t0+4]
  M[$t0+16]=$s0
  $s2
  $t0
  lw
  ※ M[X]： メモリアドレス X に対応するメモリ上のデータ
  4
  $s0
  $t0
  sw
  16

## Slide 20: 分岐命令
次に実行する命令を変更する命令※
  無条件に変更する命令： j, jr など（goto 文，switch 文に相当）
  条件に応じて変更する命令： slt + beq, bne など（if 文に相当）
命令形式は R 形式，I 形式，J 形式
オペランドはレジスタ，アドレス，定数
命令形式 | アセンブリ言語 | 意味 | 機械語
  j 10000
  jr $t1
000010
00000000000000100111000100
000000
00000
01001
00000
00000
001000
000100
10001
10010
0000000000011001
  slt $s1, $s2, $s3
  go to 10000
  go to $t1
  if ($s2 < $s3) $s1 = 1; else $s1 = 0;
  2500※
  j
  $t1
  jr
  $s1
  $s2
  25※
  beq
  R
  R
  J
  I
  beq $s1, $s2, 100
  if ($s1 == $s2) go to 100;
000000
10010
10011
10001
00000
101010
  $s3
  slt
  $s2
  $s1
※ 通常はメモリ上の並びの 次の命令が実行される
  ※ 2ビット左シフトしたものをアドレスとして使用するため

## Slide 21: MIPS のアドレシングモード
アドレシングモード
オペランドの解釈方法
命令によって異なる
MIPS のアドレシングモード
即値アドレシング
    命令中に指定された定数をオペランドとする （例： addi $t1, $s0, 66）
レジスタアドレシング
    レジスタをオペランドとする （例： sub $t1, $s0, $s3）
ベース相対アドレシング
    命令中の定数とレジスタの和によってオペランドのアドレスを表す （例： lw $s2, 4($t0)）
PC相対アドレシング
    命令中の定数と PC の和によってメモリアドレスを表す （例： beq $s1, $s2, 100）
疑似直接アドレシング
    命令中の 26 ビットと PC の上位ビットを連結したものを分岐アドレスとする （例： j 10000）

## Slide 22: プログラムの実行例（分岐を含まない場合）
10 ($t2)
9 ($t1)
レジスタ
8 ($t0)
16 ($s0)
17 ($s1)
18 ($s2)
19 ($s3)
20 ($s4)
実行中 の命令
1024
PC
プロセッサ
0
4
0
4
8
lw $s1, 0($t0)
lw $s2, 4($t0)
lw $s3, 8($t0)
12
16
20
lw $s4, 16($t0)
add $t1, $s1, $s2
add $t2, $s3, $s4
24
28
sub $s0, $t1, $t2
sw $s0, 20($t0)
100
10
42
3
0
1024
1028
1032
1036
1040
アドレス
メモリ
lw $s1, 0($t0)
lw $s2, 4($t0)
lw $s3, 8($t0)
lw $s4, 12($t0)
add $t1, $s1, $s2
add $t2, $s3, $s4
sub $s0, $t1, $t2
sw $s0, 16($t0)
100
10
42
3
0
$s1 = M [1024 + 0]
$s2 = M [1024 + 4]

## Slide 23: プログラムの実行例（分岐を含まない場合）
10 ($t2)
9 ($t1)
lw $s4, 16($t0)
レジスタ
8 ($t0)
16 ($s0)
17 ($s1)
18 ($s2)
19 ($s3)
20 ($s4)
実行中 の命令
1024
PC
プロセッサ
12
16
20
100
10
42
3
110
45
24
65
0
4
8
lw $s1, 0($t0)
lw $s2, 4($t0)
lw $s3, 8($t0)
12
16
20
lw $s4, 16($t0)
add $t1, $s1, $s2
add $t2, $s3, $s4
24
28
sub $s0, $t1, $t2
sw $s0, 20($t0)
100
10
42
3
0
1024
1028
1032
1036
1040
アドレス
メモリ
lw $s1, 0($t0)
lw $s2, 4($t0)
lw $s3, 8($t0)
lw $s4, 12($t0)
add $t1, $s1, $s2
add $t2, $s3, $s4
sub $s0, $t1, $t2
sw $s0, 16($t0)
100
10
42
3
0
$t1 = $s1 + $s2
$t2 = $s3 + $s4
$s0 = $t1 - $t2

## Slide 24: プログラムの実行例（分岐を含まない場合）
10 ($t2)
9 ($t1)
sub $s0, $t1, $t2
レジスタ
8 ($t0)
16 ($s0)
17 ($s1)
18 ($s2)
19 ($s3)
20 ($s4)
実行中 の命令
1024
0
4
8
lw $s1, 0($t0)
lw $s2, 4($t0)
lw $s3, 8($t0)
PC
12
16
20
lw $s4, 16($t0)
add $t1, $s1, $s2
add $t2, $s3, $s4
24
28
sub $s0, $t1, $t2
sw $s0, 16($t0)
100
10
42
3
0
1024
1028
1032
1036
1040
アドレス
メモリ
プロセッサ
24
28
lw $s1, 0($t0)
lw $s2, 4($t0)
lw $s3, 8($t0)
lw $s4, 12($t0)
add $t1, $s1, $s2
add $t2, $s3, $s4
sub $s0, $t1, $t2
sw $s0, 16 ($t0)
100
10
42
3
0
100
10
42
3
110
45
65
65
M [1024+16] = $s0

## Slide 25: プログラムの実行例（分岐を含む場合）
10 ($t2)
9 ($t1)
lw $s2, 4($t0)
レジスタ
8 ($t0)
16 ($s0)
17 ($s1)
18 ($s2)
19 ($s3)
20 ($s4)
実行中 の命令
1024
PC
プロセッサ
0
4
2
0
8
12
1
0
4
8
lw $s1, 0($t0)
lw $s2, 4($t0)
beq $s1, $s2, 20
12
16
20
addi $s2, $s2, 1
j 8
2
0
1024
1028
アドレス
メモリ
lw $s1, 0($t0)
lw $s2, 4($t0)
beq $s1, $s2, 20
addi $s2, $s2, 1
j 8
2
0
if ($s1 == $s2)
go to 20;
$s2 = $s2 + 1

## Slide 26: プログラムの実行例（分岐を含む場合）
10 ($t2)
9 ($t1)
addi $s2, $s2, 1
レジスタ
8 ($t0)
16 ($s0)
17 ($s1)
18 ($s2)
19 ($s3)
20 ($s4)
実行中 の命令
1024
PC
プロセッサ
0
12
2
0
16
8
1
0
4
lw $s1, 0($t0)
lw $s2, 4($t0)
12
16
20
addi $s2, $s2, 1
j 8
2
0
1024
1028
アドレス
メモリ
lw $s1, 0($t0)
lw $s2, 4($t0)
addi $s2, $s2, 1
j 8
2
0
8
beq $s1, $s2, 20
beq $s1, $s2, 20
go to 8
if ($s1 == $s2)
go to 20;

## Slide 27: プログラムの実行例（分岐を含む場合）
10 ($t2)
9 ($t1)
j 8
レジスタ
8 ($t0)
16 ($s0)
17 ($s1)
18 ($s2)
19 ($s3)
20 ($s4)
実行中 の命令
1024
PC
プロセッサ
0
4
2
0
16
8
2
0
4
8
lw $s1, 0($t0)
lw $s2, 4($t0)
beq $s1, $s2, 20
12
16
20
addi $s1, $s1, 1
j 8
2
0
1024
1028
アドレス
メモリ
lw $s1, 0($t0)
lw $s2, 4($t0)
beq $s1, $s2, 20
addi $s2, $s2, 1
j 8
2
0
20
if ($s1 == $s2)
go to 20;

## Slide 28: メモリ領域
システムソフトウェアがメモリを割り当てる
メモリをセグメント(領域)に分けて管理
  テキスト（プログラム）領域： 命令を格納
  静的データ領域： 静的データを格納
  ヒープ領域： 動的データを格納
  スタック領域： 関数呼び出し時にレジスタや 戻りアドレスを格納
頻繁にアクセスするアドレスをレジスタに保持
  例：静的データセグメントの末尾（$gp）， スタックの先頭（$sp）など
  → メモリアクセスを高速化
メモリ
予約済み
静的データ
ヒープ
PC
$gp
$sp
スタック
プログラムとメモリ領域の関係
テキスト (プログラム)

## Slide 29: MIPS のレジスタ規約
名前 | レジスタ番号 | 用途 | 関数呼び出し時に退避するか
$zero | 0 | 定数 0 が常に格納されているレジスタ | 該当しない
$v0-$v1 | 2-3 | 結果および式の評価のための値 | しない
$a0-$a3 | 4-7 | 引数 | しない
$t0-$t7 | 8-15 | 一時 | しない
$s0-$s7 | 16-23 | 退避 | する
$t8-$t9 | 24-25 | 予備の一時 | しない
$gp | 28 | グローバルポインタ | する
$sp | 29 | スタックポインタ | する
$fp | 30 | フレームポインタ‡ | する
$ra | 31 | 戻りアドレス | する
† 26-27番の汎用レジスタは OS のカーネルが使用するために予約されている
‡ フレームポインタ： スタック内の最も最近のフレーム領域の末尾を指すポインタ． フレーム領域とは1回の関数呼び出しによって退避されたデータを格納した領域．

## Slide 30: 整列化制約とエンディアン
整列化制約
  32 ビット（1ワード）のデータ（命令）を 4 の倍数のアドレスに配置
    例： 0, 4, 8, …, 1024, 1028, …
  データへのアクセスを容易にするため
エンディアン
  ワード内のデータの並び順
    ビッグエンディアン： 最上位バイトが最小アドレスの位置
    リトルエンディアン： 最上位バイトが最大アドレスの位置
  命令セットアーキテクチャによって異なる
    ビッグエンディアン： MIPS, SPARC など
    リトルエンディアン： x86, ARM など
0A0B0C0D
メモリ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
1
2
3
メモリ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
1
2
3
lw $s1, 0($t0)
lw $s2, 4($t0)
lw $s3, 8($t0)
lw $s4, 16($t0)
add $t1, $s1, $s2
add $t2, $s3, $s4
sub $s0, $t1, $t2
sw $s0, 20($t0)
lw $s1, 0($t0)
lw $s2, 4($t0)
lw $s3, 8($t0)
lw $s4, 16($t0)
add $t1, $s1, $s2
add $t2, $s3, $s4
sub $s0, $t1, $t2
sw $s0, 16($t0)
整列化
2048
2049
2050
2051
2048
2049
2050
2051
ビッグエンディアン
リトルエンディアン
0A
0B
0C
0D
0D
0C
0B
0A

## Slide 31: その他の命令セットアーキテクチャ
Intelの命令セット．PC やサーバ用途の大多数のプロセッサが採用
  x86は16bitから始まり32bit拡張(これがi386)、64bit拡張(IA-64…普及せず)
主な特徴
  命令長が命令によって異なる
  汎用レジスタが少ない（8本）
  1命令で複雑な処理が可能
    例： メモリから読み込んだ値にレジスタの値を加算し， 結果をメモリに格納
x86, i386
x64はAMD社の開発した、x86の命令セットを64bitに拡張したもの
64bitの命令セットアーキテクチャはこっちがメジャー
x86-64 (x64)
Intel 8086, Intel 80186, Intel 80286, Intel 80386…