## Slide 1: 情報システム基盤学基礎１ コンピュータアーキテクチャ編
高性能コンピューティング学講座
八巻 隼人
yamaki@hpc.is.uec.ac.jp
第４回 プロセッサ（前編）
Notes: 10
8分35秒

## Slide 2: 構造と動作（復習）

## Slide 3: コンピュータの概念的な構造
[ コンピュータの概念的な構成 ]
命令１
命令２
命令３
メモリ
プロセッサ
データ１
データ２
データ３
PC
レジスタ ファイル
演算器
プログラムカウンタ（PC）
  実行中の命令のアドレスを格納する小さなメモリ
レジスタファイル
  レジスタ（小容量のメモリ）の集合
  演算に必要なデータを格納
演算器
  演算を行うハードウェア （例： ALU，浮動小数点演算器）
命令やデータを格納
命令用とデータ用で分かれていてもよい （ハーバード型アーキテクチャ）
プロセッサ
メモリ

## Slide 4: コンピュータの動作例
10 ($t2)
9 ($t1)
レジスタファイル
8 ($t0)
16 ($s0)
17 ($s1)
18 ($s2)
19 ($s3)
20 ($s4)
実行中 の命令
1024
PC
プロセッサ
0
4
0
4
8
lw $s1, 0($t0)
lw $s2, 4($t0)
lw $s3, 8($t0)
12
16
20
lw $s4, 16($t0)
add $t1, $s1, $s2
add $t2, $s3, $s4
24
28
sub $s0, $t1, $t2
sw $s0, 20($t0)
1024
1028
1032
1036
1040
アドレス
メモリ
lw $s1, 0($t0)
lw $s2, 4($t0)
lw $s3, 8($t0)
lw $s4, 16($t0)
add $t1, $s1, $s2
add $t2, $s3, $s4
sub $s0, $t1, $t2
sw $s0, 16($t0)
$s1 = M [1024 + 0]
$s2 = M [1024 + 4]
ALU
100
10
42
3
0
100
10
42
3
0

## Slide 5: コンピュータの動作例
10 ($t2)
9 ($t1)
lw $s4, 16($t0)
8 ($t0)
16 ($s0)
17 ($s1)
18 ($s2)
19 ($s3)
20 ($s4)
実行中 の命令
1024
PC
プロセッサ
12
16
20
0
4
8
lw $s1, 0($t0)
lw $s2, 4($t0)
lw $s3, 8($t0)
12
16
20
lw $s4, 16($t0)
add $t1, $s1, $s2
add $t2, $s3, $s4
24
28
sub $s0, $t1, $t2
sw $s0, 20($t0)
1024
1028
1032
1036
1040
アドレス
メモリ
lw $s1, 0($t0)
lw $s2, 4($t0)
lw $s3, 8($t0)
lw $s4, 16($t0)
add $t1, $s1, $s2
add $t2, $s3, $s4
sub $s0, $t1, $t2
sw $s0, 16($t0)
$t1 = $s1 + $s2
$t2 = $s3 + $s4
ALU
100
10
42
3
0
100
10
42
3
0
100
10
42
3
110
45
100
10
42
3
レジスタファイル

## Slide 6: コンピュータの動作例
10 ($t2)
9 ($t1)
add $t2, $s3, $s4
8 ($t0)
16 ($s0)
17 ($s1)
18 ($s2)
19 ($s3)
20 ($s4)
実行中 の命令
1024
PC
プロセッサ
20
24
0
4
8
lw $s1, 0($t0)
lw $s2, 4($t0)
lw $s3, 8($t0)
12
16
20
lw $s4, 16($t0)
add $t1, $s1, $s2
add $t2, $s3, $s4
24
28
sub $s0, $t1, $t2
sw $s0, 20($t0)
1024
1028
1032
1036
1040
アドレス
メモリ
lw $s1, 0($t0)
lw $s2, 4($t0)
lw $s3, 8($t0)
lw $s4, 16($t0)
add $t1, $s1, $s2
add $t2, $s3, $s4
sub $s0, $t1, $t2
sw $s0, 16($t0)
ALU
100
10
42
3
0
100
10
42
3
0
100
10
42
3
110
45
$s0 = $t1 - $t2
100
10
42
3
110
45
65
レジスタファイル

## Slide 7: コンピュータの動作例
10 ($t2)
9 ($t1)
sub $s0, $t1, $t2
8 ($t0)
16 ($s0)
17 ($s1)
18 ($s2)
19 ($s3)
20 ($s4)
実行中 の命令
1024
PC
プロセッサ
24
28
0
4
8
lw $s1, 0($t0)
lw $s2, 4($t0)
lw $s3, 8($t0)
12
16
20
lw $s4, 16($t0)
add $t1, $s1, $s2
add $t2, $s3, $s4
24
28
sub $s0, $t1, $t2
sw $s0, 16($t0)
1024
1028
1032
1036
1040
アドレス
メモリ
lw $s1, 0($t0)
lw $s2, 4($t0)
lw $s3, 8($t0)
lw $s4, 16($t0)
add $t1, $s1, $s2
add $t2, $s3, $s4
sub $s0, $t1, $t2
sw $s0, 16($t0)
ALU
100
10
42
3
0
100
10
42
3
0
100
10
42
3
110
45
M[1024+16] = $s0
100
10
42
3
110
45
65
65
レジスタファイル

## Slide 8: ディジタル回路とクロック

## Slide 9: ディジタル回路の種類
組み合わせ回路
入力
出力
組み合わせ回路
入力
出力
記憶素子
組み合わせ回路
順序回路
状態を持たない回路
入力から出力が一意に決まる 例）加算器 → 00111 と 00110 を入力すると出力は常に 01101
状態を有する回路
出力は入力と記憶素子の保持内容 によって決まる
  記憶素子： レジスタ，ラッチなど
例）プロセッサ → 入力「add $t1, $s1, $s2」の出力は レジスタ $s1, $s2 が記憶している内容によって異なる

## Slide 10: 記憶のタイミング
time
クロック 信号
H
L
記憶素子 の入力
H
L
H
PE型の 出力
L
NE型の 出力
H
L
記憶素子に対して入力を記憶するタイミングを指示する
L（Low）と H（High）を繰り返す周期信号
各記憶素子は信号の立ち上がり（PE: Positive Edge）または立ち下がり（NE: Negative Edge）において入力を記憶
クロック信号

## Slide 11: クロック周波数と回路遅延
クロックサイクル1
1秒間
クロックサイクルN
[ N Hz のクロック信号 ]
c
z
s
y
x
time
clk
X
y
z
c
s
clk
回路遅延
回路 A
クロック周波数
回路遅延
クロック信号の周波数（単位は Hz）
1 秒間に何回信号が立ち上がるか
組み合わせ回路部分の最長パスの遅延
回路に入力できる最大のクロック周波数を決定
「回路遅延 ＜ クロックサイクル」でないと回路が正常動作しない

## Slide 12: 単純な実装方式

## Slide 13: 実装の説明に入る前に
参考書ではボトムアップに説明
この講義ではトップダウンに説明 （その方がわかりやすいため）

## Slide 14: プロセッサ全体の構成
レジスタファイル
PC
ALU
加算
加算
4
制御
符号 拡張
ALU 制御
2ビット 左シフト
命令メモリ
データメモリ
Read アドレス
Read データ
アドレス
Write データ
Read データ
Read データ1
Read データ2
Read Reg 1
Read Reg 2
Write Reg
Write データ
RegDst
RegWrite
ALUSrc
ALUOp
MemRead
MemWrite
MemtoReg
Branch
Zero
命令フェッチ
命令デコード＆ レジスタ読み出し
メモリアクセス
レジスタ書き込み
実行

## Slide 15: 命令フェッチ
PC
加算
4
命令メモリ
Read アドレス
Read データ
32
32
32
32
32
命令
PC+4
命令の読み出し
  PC を使用して（命令）メモリにアクセス
  読み出した命令を後続の回路に送る
PC の更新
  次の命令フェッチのために PC に 4 を加算
    命令は 4B おきに配置されているため
  分岐命令の結果によっては上書きが発生

## Slide 16: 命令デコードとレジスタ読み出し
制御
符号 拡張
レジスタファイル
Read データ1
Read データ2
Read Reg 1
Read Reg 2
Write Reg
Write データ
RegDst
RegWrite
ALUSrc
Branch
ALUOp
MemRead
MemWrite
MemtoReg
命令 [31-0]
32
32
32
命令 [15-0]
命令 [20-16]（R/I 形式）
命令 [31-26]
命令 [25-21]（R/I 形式）
16
5
5
6
レジスタ値1
レジスタ値2
命令 [15-11]
（R形式）
（I 形式）
（全形式）
32
命令デコード
  命令形式に応じて命令をフィールドに分解
  各フィールドの信号を適切な回路に送る
  オペコードを解析し，制御信号を生成
レジスタ読み出し
  レジスタ番号を表す信号は，命令から該当する フィールドを抽出することにより生成
  同時に 2 つまでのレジスタアクセスが可能
  2 つのレジスタを参照して行う演算があるため
符号拡張
  I 形式の命令用
  16 ビットの即値フィールドを 32 ビットに変換

## Slide 17: 実行
ALU
加算
ALU 制御
2ビット 左シフト
ALUOp
Zero
32
32
32
32
32
32
ALUSrc
Branch
レジスタ値1
レジスタ値2
符号拡張
PC＋４
演算結果
Next PC
命令 [5-0] （=機能コード）
マルチ プレクサ
演算の実行
  レジスタ値または符号拡張された値を入力として ALU が演算を実行
  算術/論理演算だけでなくメモリアクセス命令の アドレス計算にもこの ALU を使用
  演算に用いる値をマルチプレクサにより制御
  命令デコードの結果および命令の下位ビット （機能コード）に応じて ALU を制御
次の PC の計算
  PC＋４ に符号拡張された値を加算 （分岐命令用）
  命令デコードの結果と ALU によるレジスタ比較の 結果に応じて次の PC を決定

## Slide 18: メモリアクセス
データメモリ
アドレス
Write データ
Read データ
32
32
32
MemRead
MemWrite
演算結果
レジスタ値2
メモリ データ
データの読み出し
  演算結果（アドレス計算の結果）を入力として メモリにアクセス
  読み出したデータを後続の回路へ転送
データの書き込み
  演算結果（アドレス計算の結果）を入力として メモリにアクセス
  レジスタファイルから読み出した レジスタ２の値を書き込み
読み書きの制御
  命令デコード時に２つの制御信号 （MemRead, MemWrite）を生成
  制御信号が H の時， 対応する操作をメモリに対して行う

## Slide 19: レジスタ書き込み
制御
符号 拡張
レジスタファイル
Read データ1
Read データ2
Read Reg 1
Read Reg 2
Write Reg
Write データ
RegDst
RegWrite
ALUSrc
Branch
ALUOp
MemRead
MemWrite
MemtoReg
命令 [31-0]
32
32
32
命令 [15-0]
命令 [20-16]（R/I 形式）
命令 [25-21]（R/I 形式）
16
5
5
5
レジスタ値1
レジスタ値2
命令 [15-11]
（R形式）
（I 形式）
（全形式）
32
命令 [31-26]
メモリ データ
演算 結果
32
32
32
レジスタ書き込み
  演算結果または（データ）メモリから 読み出した値を書き込み
  マルチプレクサにより書き込む値を制御
  マルチプレクサを制御するための信号は 命令デコード時に生成
  書き込みを行うレジスタの番号も命令 デコード時に生成

## Slide 20: 動作例（加算命令）
PC
ALU
加算
加算
4
制御
符号 拡張
ALU 制御
2ビット 左シフト
命令メモリ
データメモリ
レジスタファイル
Read アドレス
Read データ
アドレス
Write データ
Read データ
Read データ1
Read データ2
Read Reg 1
Read Reg 2
Write Reg
Write データ
RegDst
RegWrite
ALUSrc
ALUOp
MemRead
MemWrite
Branch
Zero
MemtoReg
16
4
加算
命令メモリ
制御
レジスタファイル
RegDst
RegWrite
ALUSrc
ALU
ALU 制御
ALUOp
MemtoReg
20
add $t1, $s1, $s2
“add”
“9(t1)”
“18(s2)”
“17(s1)”
“ALU”
16
100
10
0
17
18
9
“110”
110
“110”

## Slide 21: 動作例（ロード命令）
PC
ALU
加算
加算
4
制御
符号 拡張
ALU 制御
2ビット 左シフト
命令メモリ
データメモリ
レジスタファイル
Read アドレス
Read データ
アドレス
Write データ
Read データ
Read データ1
Read データ2
Read Reg 1
Read Reg 2
Write Reg
Write データ
RegDst
RegWrite
ALUSrc
ALUOp
MemRead
MemWrite
Branch
Zero
MemtoReg
４
4
加算
命令メモリ
MemtoReg
８
lw $s2, 4($t0)
制御
レジスタファイル
RegDst
RegWrite
ALUSrc
“4”
“18(s2)”
“8(t0)”
“lw”
符号 拡張
ALU
ALU 制御
ALUOp
MemRead
データメモリ
4
1024
0
8
18
“1028”
10
“10”
10

## Slide 22: 動作例（ストア命令）
PC
ALU
加算
加算
4
制御
符号 拡張
ALU 制御
2ビット 左シフト
命令メモリ
データメモリ
レジスタファイル
Read アドレス
Read データ
アドレス
Write データ
Read データ
Read データ1
Read データ2
Read Reg 1
Read Reg 2
Write Reg
Write データ
RegDst
RegWrite
ALUSrc
ALUOp
MemRead
MemWrite
Branch
Zero
MemtoReg
28
4
加算
命令メモリ
32
sw $s0, 16($t0)
制御
レジスタファイル
RegWrite
ALUSrc
“16”
“16(s0)”
“8(t0)”
“sw”
符号 拡張
MemWrite
データメモリ
28
1024
65
8
16
ALU
ALU 制御
ALUOp
“1040”
65

## Slide 23: 動作例（条件分岐命令）
PC
ALU
加算
加算
4
制御
符号 拡張
ALU 制御
2ビット 左シフト
命令メモリ
データメモリ
レジスタファイル
Read アドレス
Read データ
アドレス
Write データ
Read データ
Read データ1
Read データ2
Read Reg 1
Read Reg 2
Write Reg
Write データ
RegDst
RegWrite
ALUSrc
ALUOp
MemRead
MemWrite
Branch
Zero
MemtoReg
48
4
加算
命令メモリ
132
beq $s3, $s4, 20
制御
レジスタファイル
RegWrite
ALUSrc
“20”
“20(s4)”
“19(s3)”
“beq”
符号 拡張
Branch
48
5
5
19
20
ALU
ALU 制御
ALUOp
加算
2ビット 左シフト
Zero
“80”
“true”
“52”
“132”

## Slide 24: 単純な実装方式のクロックサイクル
PC
ALU
加算
制御
符号 拡張
ALU 制御
Read アドレス
Read データ
アドレス
Write データ
Read データ
Read データ1
Read データ2
Read Reg 1
Read Reg 2
Write Reg
Write データ
Branch
Zero
４
Read データ
[ 単純な実装方式の最長パス ]
単純な実装方式は回路遅延が大きい
  最長パスは， 命令フェッチ ⇒ 命令デコード ⇒ 実行 ⇒ メモリアクセス ⇒ レジスタ書き込み （ロード命令実行時）
  上記のパスの遅延 ＝ 単純な実装方式の遅延
長いクロックサイクルが必要

## Slide 25: 例外処理

## Slide 26: 例外と割込み
プログラムの実行を妨げる予定外の事象 例： 算術演算におけるオーバーフローの発生，ゼロ除算の実行，未定義命令の実行，入出力装置からのリクエストなど
実行をただちに中断し，OS が用意している例外処理用のルーチン （割込みハンドラ）の実行を開始
その後の振る舞いは発生した例外の種類や OS に依存 → プログラムの実行を再開 or 実行を完全に停止してエラーを通知
プロセッサの外部から発生した例外 例： 入出力装置からのリクエスト
実際には例外と同じ意味で使われることが多い
例外
割込み

## Slide 27: プロセッサ側の処理 （例外発生～割込みハンドラの呼び出し）
命令１
命令２
命令３
メモリ
プロセッサ
データ１
データ２
データ３
PC
0x00400100
レジスタ ファイル
演算器
EPC
例外発生
① 例外検出
0x00400100
② PC 退避
③ 割込みハンドラ の実行を開始
0x80000180
手順
例外の発生を検出
例外を起こした命令のアドレスを例外プログラムカウンタ（EPC）に記録 → 例外処理を行った後でプログラムの実行を再開するため
発生した例外の種類を OS に通知した上で，PC を割込みハンドラの先頭アドレスに変更

## Slide 28: 例外の種類の通知方法
命令１
命令２
命令３
メモリ
プロセッサ
データ１
データ２
データ３
PC
0x00400100
レジスタ ファイル
演算器
EPC
状態レジスタ
命令１
命令２
命令３
メモリ
プロセッサ
データ１
データ２
データ３
PC
0x00400100
レジスタ ファイル
演算器
EPC
0
未定義 命令
1
オーバー フロー
0x80000000
未定義 命令
オーバー フロー
0x80000180
状態レジスタを使用する方法
ベクタ割込みを使用する方法
プロセッサが発生した例外の種類を 状態レジスタに記録
OS は状態レジスタを参照すること により，発生した例外の種類を把握
発生した例外の種類に応じて， 呼び出す割込みハンドラを変更 例： 未定義命令 ⇒ 0x80000000 算術オーバーフロー ⇒ 0x80000180
OS は呼び出された割込みハンドラの 種類によって例外の種類を認識

## Slide 29: OS 側の処理
割込みハンドラの開始
割込みハンドラの終了
例外の種類を解析して各例外に対応するルーチンを選択
各例外に対応するルーチンを実行するために，例外を起こしたプロセスの実行状態（レジスタやスタックの内容など）をメモリへ退避
各例外に対応するルーチンの実行を開始
プロセスの実行を中断する場合
  プロセスの実行を中断し，ユーザにエラーを通知
プロセスの実行を継続する場合
  メモリに退避したプロセスの実行状態を復帰
  例外プログラムカウンタの値にジャンプする命令を実行

## Slide 30: 単純な実装方式＋例外処理機構
PC
ALU
加算
ALU
4
制御
符号 拡張
ALU 制御
2ビット 左シフト
命令メモリ
データメモリ
レジスタファイル
Read アドレス
Read データ
アドレス
Write データ
Read データ
Read データ1
Read データ2
Read Reg 1
Read Reg 2
Write Reg
Write データ
RegDst
RegWrite
ALUSrc
ALUOp
MemRead
MemWrite
Branch
Zero
MemtoReg
4
0x80000180
制御
Overflow
EPC
状態レジスタ