## Slide 1: 情報システム基盤学基礎１ コンピュータアーキテクチャ編
高性能コンピューティング学講座
八巻 隼人
yamaki@hpc.is.uec.ac.jp
第５回 プロセッサ（後編）
Notes: 10
8分35秒

## Slide 2: パイプライン処理

## Slide 3: 単純な実装方式における処理の流れ
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
time
命令1
命令2
命令3
clk
IF：
ID：
EX：
MEM：
WB：
命令フェッチ
命令デコード＆レジスタ読み出し
実行
メモリアクセス
レジスタ書き込み
命令を逐次的に処理
  まず命令1のフェッチ，デコード，…レジスタ書き込みを順に実行
  命令1のすべての処理が完了したら命令2の処理を開始

## Slide 4: レストランに置き換えてみると…
レストランA
レストランB
単純な実装方式における処理
オーダーから会計まで1人でこなす
非常に効率が悪い
処理効率を上げるには？
人を雇って作業分担
流れ作業（オーダー担当，調理担当，給仕担当，会計担当など）

## Slide 5: 流れ作業が上手くいくためには…
次々に仕事が溜まっていく
暇な人が生まれる
全員が常に仕事をしている
[ 遅い人に配慮せずに仕事を進めた場合 ]
[ 遅い人に合わせて仕事を進めた場合 ]
[ 全員が同じ速さで仕事する場合 ]
全員の処理速度を等しくする
1人でも遅い人がいると全体の足を引っ張ってしまうため

## Slide 6: パイプライン処理
time
命令1
命令2
命令3
clk
IF：
ID：
EX：
MEM：
WB：
命令フェッチ
命令デコード＆レジスタ読み出し
実行
メモリアクセス
レジスタ書き込み
IF
ID
EX
MEM
WB
命令4
命令5
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
処理を複数のパイプラインステージに分割
  機能的に分割しやすい部分で分割
  各ステージの回路遅延がなるべく等しくなるように分割
  例： IF, ID, EX, MEM, WD の 5 つのステージに分割
流れ作業によってプログラムを実行

## Slide 7: 非パイプライン vs パイプライン
time
命令1
命令2
命令3
IF
ID
EX
MEM
WB
命令4
命令5
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
time
命令1
命令2
命令3
実行時間 ＝ n × s
実行時間 ＝ n + s - 1
約1/s
n：
s：
命令数
ステージ数
非パイプライン処理
パイプライン処理

## Slide 8: パイプラインレジスタ
c
z
s
y
x
time
clk
X
y
a
b
a’
clk
a
ステージ1
ステージ2
パイプライン化
パイプライン レジスタ
c
z
s
y
x
clk
回路 A
サイクル1
サイクル2
サイクル3
遅延が異なる
c’
b’
a’
b
b’
c
c’
ステージをまたぐ全ての信号線に挿入
各ステージの足並みをクロックサイクルに合わせる（ステージ内 ＆ ステージ間）

## Slide 9: パイプライン処理を行うプロセッサ
レジスタファイル
PC
ALU
加算
4
制御
符号 拡張
ALU 制御
2ビット 左シフト
命令メモリ
データメモリ
Read アドレス
Read データ
アドレス
Write データ
Read データ
Read データ1
Read データ2
Read Reg 1
Read Reg 2
Write Reg
Write データ
RegDst
RegWrite
ALUSrc
ALUOp
MemRead
MemWrite
MemtoReg
Branch
Zero
加算
命令フェッチ
命令デコード＆ レジスタ読み出し
メモリアクセス
レジスタ 書き込み
実行

## Slide 10: 動作例（0サイクル目）
レジスタファイル
PC
ALU
加算
4
制御
符号 拡張
ALU 制御
2ビット 左シフト
命令メモリ
データメモリ
RegDst
RegWrite
ALUSrc
ALUOp
MemRead
MemWrite
MemtoReg
Branch
Zero
加算
lw $s2, 4($t0)
add $t1,$s0,$s1
sub $t2,$s3,$s4
sw $s5, 16($t0)
beq $s6,$s7,20
0
4
8
12
16
プログラム

## Slide 11: 動作例（1サイクル目）
レジスタファイル
PC
ALU
加算
4
制御
符号 拡張
ALU 制御
2ビット 左シフト
命令メモリ
データメモリ
RegDst
RegWrite
ALUSrc
ALUOp
MemRead
MemWrite
MemtoReg
Branch
Zero
加算
lw $s2, 4($t0)
add $t1,$s0,$s1
sub $t2,$s3,$s4
sw $s5, 16($t0)
beq $s6,$s7,20
0
4
8
12
16
プログラム
0
4
加算
命令メモリ
lw $s2, 4($t0)
“0”
“4”
lw $s2, 4($t0)

## Slide 12: 動作例（2サイクル目）
レジスタファイル
PC
ALU
加算
4
制御
符号 拡張
ALU 制御
2ビット 左シフト
命令メモリ
データメモリ
RegDst
RegWrite
ALUSrc
ALUOp
MemRead
MemWrite
MemtoReg
Branch
Zero
加算
lw $s2, 4($t0)
add $t1,$s0,$s1
sub $t2,$s3,$s4
sw $s5, 16($t0)
beq $s6,$s7,20
0
4
8
12
16
プログラム
0
4
加算
命令メモリ
lw $s2, 4($t0)
“0”
“4”
lw $s2, 4($t0)
“1024”
“18(s2)”
レジスタファイル
制御
符号 拡張
“lw”
“4”
“18(s2)”
“8(t0)”
1024
8
lw $s2, 4($t0)
4
4
加算
命令メモリ
add $t1,$s0,$s1
“4”
“8”
add $t1,$s0,$s1

## Slide 13: 動作例（3サイクル目）
レジスタファイル
PC
ALU
加算
4
制御
符号 拡張
ALU 制御
2ビット 左シフト
命令メモリ
データメモリ
RegDst
RegWrite
ALUSrc
ALUOp
MemRead
MemWrite
MemtoReg
Branch
Zero
加算
lw $s2, 4($t0)
add $t1,$s0,$s1
sub $t2,$s3,$s4
sw $s5, 16($t0)
beq $s6,$s7,20
0
4
8
12
16
プログラム
lw $s2, 4($t0)
レジスタファイル
制御
符号 拡張
1024
8
lw $s2, 4($t0)
8
4
加算
命令メモリ
“1024”
“lw”
“4”
“18(s2)”
“8(t0)”
add $t1,$s0,$s1
“4”
“8”
add $t1,$s0,$s1
lw $s2, 4($t0)
add $t1,$s0,$s1
sub $t2,$s3,$s4
“100”
“10”
レジスタファイル
制御
“ALU”
“9($t1)”
“17(s1)”
“16(s0)”
“add”
100
16
10
17
8
4
加算
命令メモリ
sub $t2,$s3,$s4
“8”
“12”
ALU
ALU 制御
ALUSrc
ALUOp
“1024”
“4”
“1028”
“18(s2)”
“18(s2)”

## Slide 14: 動作例（4サイクル目）
レジスタファイル
PC
ALU
加算
4
制御
符号 拡張
ALU 制御
2ビット 左シフト
命令メモリ
データメモリ
RegDst
RegWrite
ALUSrc
ALUOp
MemRead
MemWrite
MemtoReg
Branch
Zero
加算
lw $s2, 4($t0)
add $t1,$s0,$s1
sub $t2,$s3,$s4
sw $s5, 16($t0)
beq $s6,$s7,20
0
4
8
12
16
プログラム
lw $s2, 4($t0)
lw $s2, 4($t0)
add $t1,$s0,$s1
lw $s2, 4($t0)
add $t1,$s0,$s1
sub $t2,$s3,$s4
“12”
“100”
“10”
レジスタファイル
制御
“ALU”
“9($t1)”
“17(s1)”
“16(s0)”
100
16
10
17
8
4
加算
命令メモリ
sub $t2,$s3,$s4
“8”
ALU
ALU 制御
ALUSrc
ALUOp
“1024”
“4”
“1028”
lw $s2, 4($t0)
add $t1,$s0,$s1
sub $t2,$s3,$s4
sw $s5, 16($t0)
“320”
“80”
レジスタファイル
制御
“ALU”
“10($t2)”
“20(s4)”
“19(s3)”
12
4
加算
命令メモリ
ALU
ALU 制御
ALUSrc
ALUOp
“100”
“10”
“110”
320
19
80
20
sw $s5, 16($t0)
“12”
“16”
“add”
“sub”
“16384”
データメモリ
MemRead
16384
“1028”
“18(s2)”
“9(t1)”
“18(s2)”

## Slide 15: 動作例（5サイクル目）
レジスタファイル
PC
ALU
加算
4
制御
符号 拡張
ALU 制御
2ビット 左シフト
命令メモリ
データメモリ
RegDst
RegWrite
ALUSrc
ALUOp
MemRead
MemWrite
MemtoReg
Branch
Zero
加算
lw $s2, 4($t0)
add $t1,$s0,$s1
sub $t2,$s3,$s4
sw $s5, 16($t0)
beq $s6,$s7,20
0
4
8
12
16
プログラム
lw $s2, 4($t0)
lw $s2, 4($t0)
add $t1,$s0,$s1
lw $s2, 4($t0)
add $t1,$s0,$s1
sub $t2,$s3,$s4
add $t1,$s0,$s1
sub $t2,$s3,$s4
sw $s5, 16($t0)
beq $s6,$s7,20
“320”
“80”
レジスタファイル
制御
“ALU”
“10($t2)”
“20(s4)”
“19(s3)”
12
4
加算
命令メモリ
ALU
ALU 制御
ALUSrc
ALUOp
“100”
“10”
“110”
320
19
80
20
sw $s5, 16($t0)
“12”
“16”
“sub”
“16384”
データメモリ
MemRead
“9(t1)”
“18(s2)”
16384
“1028”
lw $s2, 4($t0)
“1024”
16
4
加算
命令メモリ
ALU
ALU 制御
ALUSrc
ALUOp
“320”
“80”
“240”
beq $s6,$s7,20
“16”
“20”
“10(t2)”
“9(t1)”
レジスタファイル
制御
符号 拡張
“sw”
“16”
“21(s5)”
“8(t0)”
1024
8
“20(s5)”
“110”
RegWrite
MemtoReg
“16384”
“18(s2)”
16384
18

## Slide 16: PC/サーバ用プロセッサの命令パイプライン
以前： ステージ数がとても多かった
  例： Intel Pentium 4 （2000年頃）の命令パイプライン
  31 ステージのプロセッサが発売されていたこともあった
  クロック周波数を上げることが最善と考えられていたため
現在： 14 ステージ前後
  周波数を上げても思ったほど性能向上には繋がらなかった
  消費電力の問題が深刻になった
  周波数の増加 消費電力の大幅な増加

## Slide 17: その他のプロセッサの命令パイプライン
パーソナルモバイルデバイス
組込みプロセッサ
高性能なものでは 10 ステージ以上に分割して数 GHz で 稼働
かつての PC 並
性能と消費電力のレンジが広いためプロセッサによって 大きく異なる
パイプライン化されていないものから数段のパイプラインを持つものまで様々

## Slide 18: ハザード

## Slide 19: ハザード（パイプラインハザード）
[ パイプラインハザード ]
最後の「本日のデザート」
「本日のデザート」をください！
「本日のデザート」は 品切れだよ
すいませんお客様
「本日のデザート」は品切れでして…
命令をパイプライン処理できない状況
パイプラインの停止や処理のやり直しが必要

## Slide 20: ハザードの種類
構造ハザード
データハザード
制御ハザード

## Slide 21: 構造ハザード
time
lw $s2, 4($t0)
add $t1,$s0,$s1
sub $t2,$s3,$s4
sw $s5, 16($t0)
メモリアクセス
ハードウェア資源の不足によって命令が実行できなくなること
  例： 命令とデータが同じメモリに格納されており， 同時にはどちらか一方しか読み出すことができない場合
十分な資源があれば発生しない
  例： 命令とデータを同時に読み出すことができるメモリにすればよい
IF
ID
IF
EX
ID
IF
MEM
EX
ID
IF
IF
IF
IF
IF
MEM

## Slide 22: データハザード
time
add $t1,$s0,$s2
add $t2,$t1,$s3
$t1の中身
IF
ID
110
10
10
100
100
110
WB
MEM
IF
ID
EX
0
10
100
0
10
100
0
10
100
「$s0+$s2」の実行
$t1の読み出し
[ パイプライン処理を行わない場合 ]
time
add $t1,$s0,$s2
add $t2,$t1,$s3
[ パイプライン処理を行う場合 ]
データ依存
MEM
EX
WB
MEM
IF
ID
IF
ID
EX
$s2の中身
$s0の中身
110
0
10
100
10
100
$t1へ格納
$t1の中身
$s2の中身
$s0の中身
110
10
100
0
10
100
0
10
100
0
10
100
0
10
100
「110」を$t1に書き込む前に読み出し
データの依存関係によって命令が実行できなくなること
  例： 直前の命令が書き込んだレジスタを後続の命令が読み出す場合

## Slide 23: 制御ハザード
time
beq $s6,$s7,label
sub $t2,$s3,$s4
IF
WB
MEM
IF
ID
EX
分岐成立
「sub $t2,$s3,$s4」の命令フェッチ開始
[ パイプライン処理を行わない場合 ]
time
beq $s6,$s7,label
???
[ パイプライン処理を行う場合 ]
beq $s6,$s7,label
add $t1,$s0,$s1
sub $t2,$s3,$s4
プログラム
label:
制御依存
ID
EX
IF
IF
ID
分岐の成立/不成立が判明する前に後続命令のフェッチを開始
制御依存関係によって命令が実行できなくなること
  例： 条件分岐命令の結果によって実行される後続命令が異なる場合

## Slide 24: ハザードへの対処
一般的な対処法
ハードウェアやプログラムの変更による解決
保守的な方法： ストール（パイプラインストール）
積極的な方法： 投機的に処理を行い，投機が間違っていたら再実行
バイパシング（フォワーディング） データハザードの一部
遅延分岐 制御ハザードの一部

## Slide 25: ストール
time
add $t1,$s0,$s2
add $t2,$t1,$s3
[ データハザード時にストールを行った場合 ]
ID
ID
MEM
WB
IF
ID
IF
ID
EX
$t1の中身
$s2の中身
$s0の中身
110
10
100
0
10
100
0
10
100
0
10
100
0
10
100
ID
110
10
100
ID
データハザード解消
データハザード発生
後続命令の処理停止
後続命令の処理再開
ハザードが解消されるまで後続命令の処理を停止
ハザードが解消されたら停止していた命令の処理を再開

## Slide 26: 投機実行
time
beq $s6,$s7,label
sub $t2,$s3,$s4
IF
[ 投機実行（分岐予測）を行った場合 ]
beq $s6,$s7,label
add $t1,$s0,$s1
sub $t2,$s3,$s4
lw $t3, 4($t0)
add $s5, $t3, $t1
プログラム
label:
ID
IF
EX
ID
IF
WB
MEM
WB
MEM
EX
WB
MEM
ID
EX
WB
MEM
IF
ID
EX
lw $t3, 4($t0)
add $s5, $t3, $t1
分岐成立
分岐成立と予測し
label 以降の命令フェッチ開始
予測にもとづき，後続命令の処理を投機的に実行開始
投機成功/失敗を評価し，結果に応じて適切な処理を施す
  投機成功 何もしない
  投機失敗 アーキテクチャ状態を回復し，正しい結果を用いて再実行
投機に成功した場合は，命令パイプラインはハザードがない時と同様の振る舞いを示す
詳細は「高性能コンピューティング論２」で

## Slide 27: バイパシング
ALU
データメモリ
バイパス
MEM
EX
time
add $t1,$s0,$s2
add $t2,$t1,$s3
MEM
EX
IF
ID
IF
ID
EX
バイパスされたデータを使って演算実行
「$s0+$s2」の結果判明
[ EX⇒EXバイパシング ]
time
lw $s3, 4($t0)
add $t2,$t1,$s3
[ MEM⇒EXバイパシング ]
EX
MEM
IF
ID
IF
ID
EX
「4($t0)」のロード完了
EX
WB
バイパスされたデータを使って 演算実行
10 ($s2)
100
($s0)
110
($t1)
200
($s3)
310
($t2)
512
(4(t0))
182
($s3)
110
($t1)
292
($t2)
レジスタ書き込み前のデータを必要なステージに直接供給
演算命令間のデータハザードを解消
メモリ命令⇒演算命令のデータハザードを緩和

## Slide 28: 遅延分岐
time
beq $s6,$s7,label
add $s0,$s0,$s2
IF
[ 遅延分岐 ]
add $s0,$s0,$s2
beq $s6,$s7,label
add $s0,$s0,$s1
sub $s3,$s0,$s2
lw $s4, 4($t0)
add $s5, $s3, $s4
プログラム A
label:
ID
IF
EX
ID
IF
MEM
EX
ID
IF
lw $t4, 4($t0)
sub $s3,$s0,$s2
分岐成立
結果が判明してから分岐先の 命令フェッチ開始
変換
beq $s6,$s7,label
add $s0,$s0,$s2
lw $s4, 4($t0)
add $s0,$s0,$s1
sub $s3,$s0,$s2
add $s5, $s3, $s4
label:
プログラム A’
add $s0,$s0,$s2
beq $s6,$s7,label
add $s0,$s0,$s1
sub $s3,$s0,$s2
lw $s4, 4($t0)
add $s5, $s3, $s4
分岐結果 の影響を 受けない
分岐結果の影響を受けない命令をコンパイラが検出
  分岐の成立/不成立によらず実行される命令
  かつ，分岐の成立/不成立によらず結果が同じ命令
上記命令を分岐命令の直後に挿入することで制御ハザードの発生を防ぐ
欠点: 挿入できる命令が十分な数存在しない場合はストール