## Slide 1: 情報システム基盤学基礎１ コンピュータアーキテクチャ編
高性能コンピューティング学講座
八巻 隼人
yamaki@hpc.is.uec.ac.jp
第６回 記憶階層
Notes: 10
8分35秒

## Slide 2: メモリテクノロジ

## Slide 3: コンピュータの記憶階層
レジスタ
  高速＆小容量
  SRAM (Static Random Access Memory)
メインメモリ
  中速＆中容量
  DRAM (Dynamic RAM)
ディスク
  低速＆大容量
  SSD（Solid State Drive） や HDD（Hard Disk Drive）
メモリ
プロセッサ
レジスタ
ディスク
小容量
大容量
高速
低速

## Slide 4: SRAM
フリップフロップ（1ビットの データを保持する論理回路） によってデータを記録
読み出し速度は ～10ns 程
実装面積が大きい
  1ビットの記録に最低 6T 必要
容量は数十B～数百MB
揮発性
  （電源が投入されている限り） データは失われない
  電源遮断するとデータを消失
[ SRAM アーキテクチャ ]
（http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1279819 より）
[ 書き込み時の動作 ]
[ 読み出し時の動作 ]
1
0
① BL/BLに相補的な値をセット
1 ⇒ 0
② WLを アサート
④ WLを ネゲート
1
1
① WLをアサート
0
③ BL/BLの電位差をセンス アンプにより検出
③ 電流が 流れる
② 電流が 流れる
フリップフロップ

## Slide 5: DRAM
コンデンサに電荷を蓄えることによってデータを記録
読み出し速度は 30～100ns 程
実装面積が小さい
  1ビットの記録を 1T1C で実現
容量は数MB～数十GB
揮発性
  電源を投入していてもコンデンサに蓄えられた電荷は失われる
  定期的な内容の更新 （リフレッシュ）が必要
[ DRAM アーキテクチャ ]
（https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_random-access_memory より）

## Slide 6: SSD
フラッシュメモリを用いた記憶装置
  トランジスタの浮遊ゲートに電荷を 蓄えることによってデータを記録
  注入する電荷の量を調整することで 1つのセルに複数ビット分の情報を 記録することも可能
  複数セルの読み出し/書き込みを 一括して行う（NAND型の場合）
読み出し速度は数十～100μs 程
容量は ～数百GB
不揮発性
  電源遮断してもデータが失われない
寿命が短い
  書き換え回数に制限あり
[(NAND)フラッシュメモリの構造(上)とセルの構造 ]
（https://en.wikipedia.org/wiki/Flash_memory より）

## Slide 7: HDD
円盤に塗布された磁性体の向きを変えることによってデータを記録
読み出し速度は 数～数十ms 程
  磁気ヘッドを移動⇒円盤を回転 ⇒データ読み出し⇒データ転送
容量は数百GB～数TB
不揮発性
[ HDDの内部構造 ]
（https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_disk_drive より）
[ プラッタの構造 ]

## Slide 8: その他の不揮発メモリ
MRAM（Magnetic RAM） STT-RAM（Spin Transfer Torque RAM）
  磁気抵抗素子の抵抗値を変えることによってデータを記録
  読み出し速度は 2～20 ns 程
FeRAM（Ferroelectric RAM）
  強誘電体キャパシタの分極（電荷の偏り）方向を変えることによってデータを記録
  読み出し速度は 20～80 ns 程
PRAM（Phase change RAM）
  相変化膜の抵抗値（結晶構造）を変化させることによってデータを記録
  読み出し速度は 20～50 ns 程
ReRAM（Resistive RAM）
  絶縁体の抵抗値を変化させることによってデータを記録
  読み出し速度は ～50 ns 程

## Slide 9: 各メモリの諸元
 | SRAM | DRAM | SSD | HDD | MRAM | FeRAM | PRAM | ReRAM
リード時間 | ～10ns | 30～100ns | 数十～100μs | 数～ 数十ms | 2～20ns | 20～80ns | 20～50ns | ～50ns
容量 | 数十B～数百MB | 数MB～数十GB | ～数百GB | 数百GB～数TB | ～数MB | ～数百KB | 研究 段階 | 研究 段階
不揮発性 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
用途 | レジスタなどのon-chip メモリ | メイン メモリ | ディスク | ディスク | SRAM 代替 | DRAM 代替 | DRAM 代替 | DRAM, SSD 代替
(2015年時点）

## Slide 10: メモリエラー

## Slide 11: メモリの信頼性
（B. Schroeder, et al., “DRAM errors in the wild: a large- scale field study”, ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review, Vol.37, Issue 1, 2009 より）
メモリエラーは結構起きやすい
  発生頻度： ・約3割のコンピュータで年1回 ・約8%の DIMM で年1回
メモリエラーはコンピュータ にとって致命的
  例１： 命令の値が異なる → プログラムが停止
  例２： データの値が異なる → 正しくない実行結果

## Slide 12: メモリエラーの種類
保持しているデータが一時的に変化した状態
主な原因： 宇宙線の衝突によりメモリセルに蓄えた電荷の乱れが発生
ハードウェアは正常なため，データを更新すればメモリは正しく動作
ほとんどのエラーはソフトエラー
ハードウェアが物理的に壊れた状態
ハードウェアの修理・交換が必要
修理・交換するまでは，メモリのデータが正しい保証はない
めったに起こらない
ソフトエラー
ハードエラー

## Slide 13: メモリエラーの検出・訂正
エラー検出・訂正を行うことができるメモリ
  ハミング符号を利用してエラー検出・訂正
  一般には2ビットのエラー検出と1ビットのエラー訂正が可能
  この程度のエラー検出・訂正能力があれば普通は十分
ECC（Error-Correcting Code）メモリ

## Slide 14: ハミング符号
[ パリティの例 ]
データ | パリティ
01001100 | 1
00010100 | 0
 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6
P1 | X |  | X |  | X | 
P2 |  | X | X |  |  | X
P3 |  |  |  | X | X | X
1
2
3
4
5
6
[パリティビット(Pi)と 対象データビット(Dj)の関係 ]
位置
パリティ
  データ内の1の数の偶奇を1ビットで表したもの
  偶数個 ⇒ 0，奇数個 ⇒ 1
ハミング符号
  左から右に向かって，符号語の各ビットに1から順に番号づけ
  (mは整数)の位置にパリティビットを挿入
    の位置のパリティビットは，m+1 ビット目が 1となる位置のデータをチェック
    (例) m=0 の時は 1 ビット目が1となる 位置（1, 3, 5, 7）のデータのパリティを計算
ECCメモリ
  ハミング符号化したデータをメモリに格納
  データの読み出し時にパリティを計算

## Slide 15: キャッシュ

## Slide 16: メインメモリとプロセッサの速度差
両者の速度差は年々拡大
多くのシステムでメモリアクセスが性能上のボトルネック

## Slide 17: キャッシュ（キャッシュメモリ）
高速＆小容量のメモリ
  （一般に）SRAM によって構成
メインメモリの機能を代替
  メモリ上のデータの一部を保持
  メモリの代わりに高速にデータ供給
複数の階層からなる
  プロセッサに近い方から1次，2次，… （Level 1(L1), Level 2(L2), …）
  プロセッサから近い⇒上位 プロセッサから遠い⇒下位
メモリ
プロセッサ
レジスタ
ディスク
小容量
大容量
高速
低速
2次キャッシュ
1次キャッシュ

## Slide 18: キャッシュヒットとキャッシュミス
アクセスしたデータがキャッシュに存在
データ取得までの時間
＝ キャッシュのアクセスレイテンシ
アクセスしたデータがキャッシュにない
キャッシュミスペナルティが発生
  キャッシュのアクセス時間 ＋ 下位メモリのアクセス時間
  キャッシュを使用しない方が速い
メモリ
キャッシュ
アクセス時間：100ns
アクセス時間：10ns
A
① A を
要求
② 10ns後 にデータ
A
[ キャッシュヒット ]
プロセッサ
メモリ
キャッシュ
アクセス時間：100ns
アクセス時間：10ns
① A を 要求
② 10ns後 にミス 判明
A
[ キャッシュミス ]
プロセッサ
③ A を
要求
④ 110ns後 にデータ
キャッシュヒット
キャッシュミス

## Slide 19: 参照の局所性
最近アクセスしたデータは再びアクセスする可能性が高い
例： ループ変数（変数 i）へのアクセス
最近アクセスしたデータの近傍のデータは近々アクセスする可能性が高い
例： 配列（配列 a, b）へのアクセス
for ( i = 0 ; i < 100 ; ++i )
s += a [ i ] * b [ i ];
[ 積和を計算するプログラム ]
時間的局所性
空間的局所性
同じ変数に短時間に再度アクセス ＜時間的局所性＞
アドレス的に連続した配列にアクセス ＜空間的局所性＞

## Slide 20: キャッシュが管理するデータの単位
  アドレスが連続するデータを一つのブロックとして管理
    空間的局所性を利用するため
    ブロックの大きさは 32B 程度
  キャッシュはブロック単位で配置/消去を行う
A
B
C
D
E
F
G
H
データ（4B）
キャッシュブロック（32B）
“32”
“36”
“40”
“44”
“48”
“52”
“56”
“60”
データのアドレス：
キャッシュブロック

## Slide 21: メモリとキャッシュ間のマッピング
ダイレクトマップ方式
  一つのラインに一つのブロック
  ヒット率は低い，制御は簡単
セットアソシアティブ方式
  一つのラインに複数(way数)の ブロック
  ヒット率は高め，制御はやや複雑
  ほとんどのキャッシュはこの構成
フルアソシアティブ方式
  一つのラインに全てのブロック
  ヒット率は最も高い，制御は複雑
メモリ
キャッシュ
メモリ
キャッシュ
メモリ
キャッシュ
ブロック

## Slide 22: 2wayセットアソシアティブキャッシュの構成
=
=
選択回路
0
1
2
3
255
0
1
2
3
255
tag array
tag
data array
index
offset
アドレス
19b
8b
3b
2b
tag array
data array
ヒット/ミス
ブロック
way1
way0
set

## Slide 23: キャッシュの動作（ヒットする場合）
=
=
選択回路
0
1
2
3
255
0
1
2
3
255
tag array
00・・・00
data array
00000001
010
アドレス
19b
8b
3b
2b
tag array
data array
00
A
B
C
D
E
F
G
H
00・・・00
I
J
K
L
M
N
O
P
00・・・01
1
1
=
=
一致
不一致
ヒット
A
B
C
D
E
F
G
H
選択回路

## Slide 24: キャッシュの動作（ミスする場合）
=
=
選択回路
0
1
2
3
255
0
1
2
3
255
tag array
00・・・00
data array
00000001
010
アドレス
19b
8b
3b
2b
tag array
data array
00
Q
R
S
T
U
V
W
X
00・・・10
I
J
K
L
M
N
O
P
00・・・01
1
1
=
=
不一致
不一致
ミス

## Slide 25: ブロックの置き換え方式
参照されてから最も時間が経過した ブロックを置き換える
参照回数が最少のブロックを 置き換える
ブロックをランダムで置き換える
その他にもさまざまな方式が存在
アクセス | A | B | C | D | B | C | B | E | C | D | A | B
キャッシュの状態 | A | B | C | D | B | C | B | E | C | D | A | B
 |  | A | B | C | D | B | C | B | E | C | D | A
 |  |  | A | B | C | D | D | C | B | E | C | D
 |  |  |  | A | A | A | A | D | D | B | E | C
[ LRU方式 ]
アクセス | A | B | C | D | B | C | B | E | C | D | A | B
キャッシュの状態 | A | B | C | D | B | C | B | B | C | C | C | B
 |  | A | B | C | D | B | C | C | B | B | B | C
 |  |  | A | B | C | D | D | D | D | D | D | D
 |  |  |  | A | A | A | A | E | E | E | A | A
[ LFU方式 ]
高
低
高
低
優先度
LRU(Least Recently Used)
LFU(Least Frequently Used)
Random方式
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

## Slide 26: キャッシュへの書き込み方法
キャッシュと同時にメモリにも書き込み
アクセスが完了するまでの時間が長い
キャッシュとメモリの内容は常に一致
キャッシュのみに書き込み
キャッシュからブロックが追い出される時にメモリに書き込み
アクセスが完了するまでの時間は短い
キャッシュとメモリの内容が一致しない
メモリ
キャッシュ
A
A を上書き
A
[ ライトスルー方式 ]
プロセッサ
メモリ
キャッシュ
A
[ ライトバック方式 ]
プロセッサ
A
A
A を上書き
A
A
A
ライトスルー方式
ライトバック方式

## Slide 27: キャッシュミスの種類
初期参照ミス（compulsory miss）
  キャッシュに読み込んでいないブロックをアクセスした時に発生するミス
容量性ミス（capacity miss）
  必要ブロック数がキャッシュサイズを超えることで発生するミス
  フルアソシアティブキャッシュでも発生
競合性ミス（conflict miss）
  競合のためブロックが配置できないことによって発生するミス
  フルアソシアティブキャッシュでは発生しない

## Slide 28: キャッシュの効果
問１： メモリアクセス時間が100サイクル，キャッシュのアクセス 時間が2サイクル，ヒット率が80%の時の平均メモリアク セス時間は？
      0.8×2＋0.2×100＝21.6 サイクル
問２： 問１のキャッシュのアクセス時間を1サイクルに短縮した 場合の平均メモリアクセス時間は？
      0.8×1＋0.2×100＝20.8 サイクル
問3： 問１のキャッシュのヒット率を90%に改善した場合の平均 メモリアクセス時間は？
      0.9×1＋0.1×100＝10.9 サイクル